## Slide 1
BOUND 建模｜问题与价值
Bound 建模把“算子慢”转化为可定位的瓶颈
单看总耗时只能知道结果；Bound 模型把编译侧理论能力与 Profiling 实际执行放到同一口径，回答理论下限、主要限制和优化空间。
理论基线
硬件最多能做到多快？
按 Cube、Vector、MTE 的工作量与吞吐/带宽，计算各组件理论周期。
实际执行
真实运行慢在哪里？
将 Profiling 周期映射回组件，观察利用率、等待与理论—实际差距。
最终输出
Bound 类型 ｜ 理论性能下限 ｜ 实际差距 ｜ 优化优先级
BOUND / 01

## Slide 2
BOUND 建模｜核心方法
模型沿三步完成：拆分工作量、计算理论周期、对齐实测
Component 理论周期 ≈ 工作量 ÷ 吞吐 或 数据量 ÷ 带宽
01 静态解析
02 理论建模
03 对比诊断
识别工作负载
从 HIVM / IR 提取指令类型、数据规模、循环次数与流水单元。
计算组件 Bound
换算 Cube、Vector、MTE 理论周期；可并行时由最慢组件决定理论下限。
对齐 Profiling
比较理论与实际周期，计算利用率及差距，判断主要 Bound 类型。
核心判断：谁的理论周期最长，谁更可能成为性能上限；实际差距则反映尚未解释的流水、同步与并行损失。
BOUND / 02

## Slide 3
BOUND 建模｜工作进展与价值
阶段产出：建立了一条可解释、可验证的性能分析链路
01 打通数据链路
梳理 IR / HIVM 中的指令、数据量和流水信息，并建立与 Profiling 字段的对应关系。
02 形成模型能力
输出分组件理论周期、Bound 类型，以及 ERU、REU、利用率和理论—实际差距。
03 建立验证方法
用简单算例校验公式、典型算子检查偏差，并沿 Profiling → IR 回溯异常来源。
04 支撑优化决策
区分算力、搬运和并行问题，确定优化优先级，并为后续 UB 资源分析提供下钻入口。
阶段边界：模型结论依赖硬件参数、流水重叠假设与 Profiling 口径，仍需持续用真实算例校准。
BOUND / 03